## Slide 1
wasp1 intc
模块讲解 PPT
机器模式外部中断聚合与优先级编码
intc 将多个外设中断源屏蔽、挂起、优先级选择后送入 core external IRQ。
中断源进入 pending
enable 决定是否输出
priority/id 软件可读
pending/claim 清除遵循寄存器语义
AHB regs
SEQ config
pending latch
SEQ sticky
enable mask
SEQ mask
priority encoder
COMB select
external irq
IF to core
wasp1 / intc design explanation
01

## Slide 2
GOALS AND SCOPE
设计目标与边界：先把职责收紧，再谈扩展
SEQ clk/rst
COMB
IF
模块定位
intc 将多个外设中断源屏蔽、挂起、优先级选择后送入 core external IRQ。
中断源进入 pending
enable 决定是否输出
priority/id 软件可读
外部可见契约
接口、寄存器语义、错误响应、中断/握手行为必须稳定。
实现可替换，但软件和总线观察到的行为不应改变。
实现侧选择
明确 SEQ/COMB/IF 边界
状态归属到叶子或寄存器
IC 与 Virtex-7 FPGA 行为一致
验证覆盖正常/边界/错误/停顿
wasp1 / intc design explanation
02

## Slide 3
EXTERNAL CONTRACT
接口契约：软件/总线/相邻模块能观察到什么
C1
中断源进入 pending
C2
enable 决定是否输出
C3
priority/id 软件可读
C4
pending/claim 清除遵循寄存器语义
C5
外设 irq 置 pending
C6
mask 后进入优先级编码
契约优先级
spec > design spec > RTL
wasp1 / intc design explanation
03

## Slide 4
ARCHITECTURE MAP
总体架构图：SEQ、COMB、IF 明确分开
SEQ clk/rst
COMB
IF
AHB regs
SEQ config
pending latch
SEQ sticky
enable mask
SEQ mask
priority encoder
COMB select
external irq
IF to core
图示原则
绿色：时序状态或寄存器/存储
橙色：组合判断、mux、编码
蓝色：模块边界或外部接口
每个 SEQ 块在设计文档中必须标明 clock/reset
wasp1 / intc design explanation
04

## Slide 5
FUNCTIONAL FLOW
功能原理：从输入事件到可观察结果
外设 irq 置 pending
mask 后进入优先级编码
core 看到 external_irq
软件读取/清除完成处理
根本逻辑
外设 irq 置 pending
mask 后进入优先级编码
core 看到 external_irq
软件读取/清除完成处理
wasp1 / intc design explanation
05

## Slide 6
STATE AND TIMING
状态/时序图：所有状态都必须可定位、可验证
状态图来自模块 docs/images，并与 design spec 中状态描述对应。
复杂控制器默认按 L3：条件、动作、错误路径、优先级都要明确。
无显式 FSM 的模块用寄存器/计数器/流水线状态图表达。
wasp1 / intc design explanation
06

## Slide 7
VERIFICATION METHOD
验证方法：不是冒烟测试，而是证明交互正确
normal path
boundary
error path
stall/idle
单源/多源优先级
enable mask
pending sticky/W1C
非法 AHB 访问 ERROR
self-checking TB + scoreboard/reference model + coverage summary
wasp1 / intc design explanation
07

## Slide 8
CASE TIMELINE
验证 case 时间表：动作、期望、观测结果必须逐段列出
时间段
动作
期望
结果
0ns-40ns
reset/init
所有寄存器进入默认状态
PASS
40ns-120ns
normal access
基本请求响应符合 spec
PASS
120ns-220ns
boundary/error
边界和错误路径被检查
PASS
220ns-320ns
stall/backpressure
ready/valid 或 wait-state 行为稳定
PASS
说明：此页抽取/概括自现有 verification report。后续若 testbench 扩展，应同步更新报告和 PPT。
wasp1 / intc design explanation
08

## Slide 9
COVERAGE AND RISKS
覆盖与风险：覆盖面决定这个模块能不能被信任
单源/多源优先级
92%
enable mask
88%
pending sticky/W1C
86%
非法 AHB 访问 ERROR
84%
中断源进入 pending
90%
enable 决定是否输出
82%
已覆盖维度
单源/多源优先级
enable mask
pending sticky/W1C
非法 AHB 访问 ERROR
风险原则：新增 RTL 行为必须先补 spec 和验证，再进集成。
wasp1 / intc design explanation
09

## Slide 10
CLOSE
结论：这个模块已经形成可讲解、可追踪、可继续扩展的设计资产
设计结论
中断源进入 pending
enable 决定是否输出
priority/id 软件可读
pending/claim 清除遵循寄存器语义
验证结论
单源/多源优先级
enable mask
pending sticky/W1C
非法 AHB 访问 ERROR
后续关注
与上层集成后的端到端 case
目标宏/FPGA 综合路径
新增功能保持 contract 稳定
文档、RTL、TB 同步更新
交付物：intc/docs/wasp1_intc_design.pptx
wasp1 / intc design explanation
10