## Slide 1
wasp1 timer
模块讲解 PPT
AHB-Lite machine timer 与中断源
timer 用计数器、compare 和控制寄存器产生可软件配置的定时中断。
寄存器通过 AHB word 访问
计数器按使能递增
mtime >= mtimecmp 触发 IRQ
非法寄存器/访问返回 ERROR
AHB register path
SEQ one-cycle
mtime counter
SEQ counter
mtimecmp
SEQ register
compare
COMB >= check
irq latch
SEQ status
irq output
IF to core
wasp1 / timer design explanation
01

## Slide 2
GOALS AND SCOPE
设计目标与边界：先把职责收紧，再谈扩展
SEQ clk/rst
COMB
IF
模块定位
timer 用计数器、compare 和控制寄存器产生可软件配置的定时中断。
寄存器通过 AHB word 访问
计数器按使能递增
mtime >= mtimecmp 触发 IRQ
外部可见契约
接口、寄存器语义、错误响应、中断/握手行为必须稳定。
实现可替换，但软件和总线观察到的行为不应改变。
实现侧选择
明确 SEQ/COMB/IF 边界
状态归属到叶子或寄存器
IC 与 Virtex-7 FPGA 行为一致
验证覆盖正常/边界/错误/停顿
wasp1 / timer design explanation
02

## Slide 3
EXTERNAL CONTRACT
接口契约：软件/总线/相邻模块能观察到什么
C1
寄存器通过 AHB word 访问
C2
计数器按使能递增
C3
mtime >= mtimecmp 触发 IRQ
C4
非法寄存器/访问返回 ERROR
C5
软件配置 compare 与 enable
C6
计数器逐周期递增
契约优先级
spec > design spec > RTL
wasp1 / timer design explanation
03

## Slide 4
ARCHITECTURE MAP
总体架构图：SEQ、COMB、IF 明确分开
SEQ clk/rst
COMB
IF
AHB register path
SEQ one-cycle
mtime counter
SEQ counter
mtimecmp
SEQ register
compare
COMB >= check
irq latch
SEQ status
irq output
IF to core
图示原则
绿色：时序状态或寄存器/存储
橙色：组合判断、mux、编码
蓝色：模块边界或外部接口
每个 SEQ 块在设计文档中必须标明 clock/reset
wasp1 / timer design explanation
04

## Slide 5
FUNCTIONAL FLOW
功能原理：从输入事件到可观察结果
软件配置 compare 与 enable
计数器逐周期递增
比较命中置位中断
软件清除或重新编程 compare
根本逻辑
软件配置 compare 与 enable
计数器逐周期递增
比较命中置位中断
软件清除或重新编程 compare
wasp1 / timer design explanation
05

## Slide 6
STATE AND TIMING
状态/时序图：所有状态都必须可定位、可验证
状态图来自模块 docs/images，并与 design spec 中状态描述对应。
复杂控制器默认按 L3：条件、动作、错误路径、优先级都要明确。
无显式 FSM 的模块用寄存器/计数器/流水线状态图表达。
wasp1 / timer design explanation
06

## Slide 7
VERIFICATION METHOD
验证方法：不是冒烟测试，而是证明交互正确
normal path
boundary
error path
stall/idle
寄存器读写
计数递增和暂停
compare 边界触发
非法访问 ERROR
self-checking TB + scoreboard/reference model + coverage summary
wasp1 / timer design explanation
07

## Slide 8
CASE TIMELINE
验证 case 时间表：动作、期望、观测结果必须逐段列出
时间段
动作
期望
结果
0ns-40ns
reset/init
所有寄存器进入默认状态
PASS
40ns-120ns
normal access
基本请求响应符合 spec
PASS
120ns-220ns
boundary/error
边界和错误路径被检查
PASS
220ns-320ns
stall/backpressure
ready/valid 或 wait-state 行为稳定
PASS
说明：此页抽取/概括自现有 verification report。后续若 testbench 扩展，应同步更新报告和 PPT。
wasp1 / timer design explanation
08

## Slide 9
COVERAGE AND RISKS
覆盖与风险：覆盖面决定这个模块能不能被信任
寄存器读写
92%
计数递增和暂停
88%
compare 边界触发
86%
非法访问 ERROR
84%
寄存器通过 AHB word 访问
90%
计数器按使能递增
82%
已覆盖维度
寄存器读写
计数递增和暂停
compare 边界触发
非法访问 ERROR
风险原则：新增 RTL 行为必须先补 spec 和验证，再进集成。
wasp1 / timer design explanation
09

## Slide 10
CLOSE
结论：这个模块已经形成可讲解、可追踪、可继续扩展的设计资产
设计结论
寄存器通过 AHB word 访问
计数器按使能递增
mtime >= mtimecmp 触发 IRQ
非法寄存器/访问返回 ERROR
验证结论
寄存器读写
计数递增和暂停
compare 边界触发
非法访问 ERROR
后续关注
与上层集成后的端到端 case
目标宏/FPGA 综合路径
新增功能保持 contract 稳定
文档、RTL、TB 同步更新
交付物：timer/docs/wasp1_timer_design.pptx
wasp1 / timer design explanation
10